СЗАО «Электромеханический завод»

064

АРМАТУРА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ

ОЧИСТКИ СТРЕЛОК  АС-65ЖН

ПАСПОРТ

ДУВК.663417.011-01 ПС

Арматура пневматической очистки стрелок типа АС-65ЖН (наружного крепления) предназначена для очистки от снега струями сжатого воздуха зоны прилегания остряков к рамным рельсам или подвижных сердечников к усовикам на стрелочных переводах типа Р65 марки 1/9-1/11 на железобетонных шпалах.

По условиям эксплуатации арматура относится к изделиям категории размещения 1 по ГОСТ 15150 и выпускается в климатическом исполнении У.

1 Технические характеристики

# Рабочее давление, МПа, не менее	0,42

Масса арматуры: АС-65ЖН, кг,  не более	85

2 Состав арматуры

Арматура поставляется заказчику в разобранном виде и подлежит монтажу согласно рисунку 1 непосредственно по месту установки.

Состав арматуры перечислен в таблице 1.

Таблица 1

| Поз | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Секция 2 | 2 |
| 3 | Секция 3 | 4 |
| 5 | Секция 4 | 2 |
| 7 | Тройник | 2 |
| 8 | Трубопровод большой | 1 |
| 9 | Трубопровод малый | 1 |
| 10 | Сгон | 2 |
| 11 | Хомут 43 | 16 |
| 12 | Хомут 64 | 8 |
| 13 | Скоба | 16 |
| 14 | Муфта 31,5х150 | 2 |
| 15 | Муфта 31,5х120 | 6 |
| 16 | Муфта 50х300 | 4 |
| 17 | Планка | 16 |
| 18 | Упор | 16 |
| 19 | Гайка М12 | 16 |
| 20 | Шайба 12 65Г 019 | 16 |
| 21 | Шайба С 12.019 | 16 |
| 22 | Хомут 33 | 48 |
| 23 | Муфта 20х150 | 24 |
| 24 | Контргайка Ц-15 | 48 |
| 25 | Сопло правое | 12 |
| 26 | Сопло левое | 12 |

3 Устройство и принцип работы

#### Арматура пневматической очистки стрелок представляет собой два параллельных трубопровода с вваренными соплами. Состав арматуры перечислен в таблице 1. Арматура монтируется на шпалы стрелочных переводов в соответствии с рисунком 1. Сопла размещают между рамным рельсом и остряком в направлении от корня к острию. Сжатый воздух подводится к арматуре при помощи сгона поз.10.

4 Комплектность

В комплект поставки арматуры входит:

а) комплект АС-65ЖН,  в соответствии с таблицей 1;

б) паспорт ДУВК.663417.011–01 ПС– 1 экз. на 10 комплектов;

в) комплект упаковки.

5 Маркировка

Составные узлы арматуры не маркируются. Маркировка составных частей должна быть нанесена на бумажном ярлыке, запаянном в прозрачную пленку   и  содержать:

– наименование и местонахождение изготовителя;

– наименование и обозначение изделия;

– обозначение «ТУ BY 600238802.016–2006»;

– месяц и год выпуска (месяц – две цифры);

– договор и номер партии;

– наименование и обозначение упакованных узлов;

– место № (номер места в партии – номер позиции согласно таблице 1 паспорта на изделие/ количество грузовых мест в партии);

– количество узлов (деталей) в упаковке;

– наименование грузополучателя;

– пункт назначения;

– вес брутто, нетто;

– надпись «Сделано в Беларуси».

6 Упаковка

Упаковка арматуры предохраняет её от повреждений при транспортировке и хранении. Трубы и трубопроводы увязываются в пакеты полипропиленовой лентой, мелкие составные части изделий упаковываются в деревянные ящики, картонные коробки и полипропиленовые мешки.

Масса пакетов должна быть не более 300 кг, масса деревянных ящиков и мешков не более 50 кг, масса картонных коробок не более 15 кг.

7 Рекомендации по монтажу и обслуживанию

Арматура  монтируется с наружной стороны рельса при помощи скобы поз. 13, планки поз.17 и упора поз. 18. Соединение трубопроводов производится при помощи муфт и хомутов. Явно выраженных повреждений трубопроводов и сопел не допускается.

При подготовке пути к эксплуатации в осенне-зимний период необходимо проверить крепление трубопроводов и соединительных муфт.

8 Транспортирование и хранение

Изделия транспортируются автомобильным или железнодорожным транспортом по условиям хранения 2 ГОСТ 15150 и по правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

Условия транспортирования изделий в зависимости от воздействия механических факторов – средние С ГОСТ 23216.

Условия хранения изделий – 2 ГОСТ 15150 в упаковке  изготовителя.

9 Свидетельство о приемке

9.1 Арматура АС-65ЖН соответствует ТУ BY 600238802.016–2006, комплекту документации ДУВК.663417.011, условиям договора и признана годной для монтажа и эксплуатации.

9.2Продукция сертифицирована, соответствует требованиям ТУ BY 600238802.016–2006, что удостоверяется сертификатом соответствия № BY/112 03.1.2. ЖБ 0033 от 15 сентября 2006 г, выданным органом по сертификации железнодорожной продукции и услуг, УО «Белорусский государственный университет транспорта», ул.Кирова, 34, 246653, г.Гомель, тел. (+375-232) 953714, действительным до 15 сентября 2009г.

Дата выпуска ………………………………..

Представитель ОТК …………………………

10 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ BY 600238802.016–2006 и комплекта документации ДУВК.663417.011 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения – 12 месяца.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Срок службы, не менее – 20 лет.

Адрес изготовителя: 222310, Республика Беларусь, г. Молодечно,

Минская обл., ул. Городокская, 123,

СЗАО «Электромеханический завод».

Тел. (10-375-1773) – 3-00-59; 4-43-21.