ЗАКРЫТОЕ  АКЦиОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНЦЕРН  "ТРАНСМАШ"

Утверждаю

Главный инженер

Департамента автоматики и

телемеханики ОАО "РЖД"

Г. Д. Казиев

"	" 			 2011 г.

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ ВАГОННЫЙ КЛЕЩЕВИДНЫЙ

УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ

УРАВНОВЕШИВАНИЕМ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

типа КЗПУ

Руководство по эксплуатации

КЗПУ.00.00.000 РЭ

СОГЛАСОВАНО

Директор ПКТБ ЦШ (					Технический директор

филиала ОАО «РЖД»					ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ»

В. М. Кайнов						 А. И. Козлов

“	”			 2011 г.			“	”			 2011 г.

Главный инженер ОАО

«Кировский Машзавод 1 мая»

С. Е. Зубов

“	”			 2011 г.

Москва – 2011 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

1    ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение	4

1.2 Технические характеристики	4

1.3 Состав изделия	5

1.4 Устройство и работа	6

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности	11

1.6 Маркировка и пломбирование 	12

1.7 Упаковка и консервация	13

1.8 Описание и работа составных частей изделия	13

2    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения	14

2.2 Подготовка изделия к работе	14

2.3 Использование изделия	18

2.4 Действия в экстремальных условиях	19

3    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания	20

3.2 Порядок проведения технического обслуживания	20

3.3 Проверка работоспособности замедлителя	22

4    ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Общие указания	23

4.2 Требования безопасности	23

4.3 Поиск и устранение отказов и повреждений	23

5    ХРАНЕНИЕ	24

6    ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	24

7    УТИЛИЗАЦИЯ	25

8    СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ	25

ПРИЛОЖЕНИЕ  А – Технологические карты по обслуживанию

и текущему ремонту тормозной системы замедлителя вагонного

универсального с пневматическим уравновешиванием

тормозной системы типа КЗПУ	26

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	36

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем руководстве по эксплуатации (РЭ) даны сведения о конструкции, принципе действия, технических характеристиках замедлителя вагонного клещевидного унифицированного с пневматическим уравновешиванием типа КЗПУ (в дальнейшем – замедлитель КЗПУ), его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации замедлителя. Рассмотрены вопросы транспортирования, хранения, технического обслуживания и текущего ремонта замедлителя.

Кроме настоящего РЭ необходимо пользоваться документацией, входящей в комплект поставки согласно КЗПУ.00.00.000ПС, а также нормативной документацией на оборудование сортировочных горок.

РЭ предназначено для технически подготовленного персонала, имеющего практический опыт по обслуживанию устройств сортировочных горок.

Варианты исполнения замедлителя:

– двухрельсовый, у которого тормозные устройства, размещены на обеих рельсовых нитях и могут действовать как независимо друг от друга, так и совместно;

– однорельсовый, у которого на одной рельсовой нити размещается тормозная система, а на другой – контррельс.

Структура условного обозначения исполнений замедлителей КЗПУ:

Примеры записи обозначения исполнений замедлителей КЗПУ при заказе:

– замедлитель КЗПУ высотой до УГР 900 мм, трехзвенный, двухрельсовый – замедлитель вагонный клещевидный унифицированный с пневматическим уравновешиванием тормозной системы КЗПУ900-3-2;

– замедлитель КЗПУ высотой до УГР 600 мм, пятизвенный однорельсовый – замедлитель вагонный клещевидный унифицированный с пневматическим уравновешиванием тормозной системы КЗПУ600-5-1.

# 1   Описание и работа

## 1.1 Назначение

### 1.1.1 Замедлитель КЗПУ предназначен для регулирования скорости вагонных отцепов на действующих и вновь создаваемых сортировочных горках. Замедлитель может устанавливаться как на спускной части горок, так и на парковых тормозных позициях.

### 1.1.2 Основное исполнение ( для эксплуатации на открытом воздухе в макроклиматических условиях с умеренным климатом «У», и в соответствии с классификацией по ГОСТ 32.7 должен относиться к изделиям климатического исполнения 5, категории размещения I по ГОСТ 15150 при предельных рабочих значениях температуры наружного воздуха от минус 45(С до плюс 40(С и верхнем значении относительной влажности до 100% при плюс 25(С.

## 1.2 Технические характеристики

### 1.2.1 Основные технические характеристики замедлителей КЗПУ приведены в табл. 1.

### Таблица 1

| Наименование параметра или характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное давление воздуха, МПа (кгс/см2) | 0,65±0,05 (6,5±0,5) |
| Усилие нажатия тормозных шин, измеренное в зоне оси приводной секции, при номинальном давлении воздуха, кН (тс) | 125±20 (12,5±2,0) |
| Максимально допустимое давление МПа (кгс/см2) | 0,8 (8,0) |
| Максимально допустимое усилие нажатия тормозных шин, кН (тс) | 150 (15,0) |
| Удельная тормозная мощность (погашаемая энергетическая высота), отнесенная к 1 м длины тормозной системы, при торможении полногрузных 4 – осных вагонов массой 92 т, м.эн.в./м, не менее: ( однорельсовое исполнение ( двухрельсовое исполнение | 0,05 0,1 |
| Время срабатывания с, не более ( при затормаживании ( при оттормаживании | 0,7 0,6 |
| Тип ходовых рельсов | Р65 |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Падение давления из-за утечек сжатого воздуха МПа (кгс/см2)/ мин, не более | 0,012 (0,12) |
| Максимальная скорость входа вагона в замедлитель в заторможенном положении, м/с, не более | 8,5 |
| Предельно допустимый износ, мм, не более: ( рельсов ( тормозных шин | 5 30 |

### 1.2.2 Расход свободного воздуха на одно затормаживание при давлении 0.65 МПа, для исполнений замедлителей, м3, не более:

### – для двухрельсовых замедлителей:

### а) шестизвенных			2,2;

### б) пятизвенных			1,9;

### в) четырехзвенных			1,6;

### г) трехзвенных			1,3.

### – для однорельсовых замедлителей:

### а) шестизвенных			1,1;

### б) пятизвенных			1,0.

### 1.2.3 Габаритные размеры различных исполнений замедлителей КЗПУ приведены в табл. 2

### Таблица 2

| Исполнение замедлителя | Длина по тормозным балкам, мм | Длина по рельсам, мм | Ширина, мм, не более | Высота в рабочем положении, мм | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЗПУ1130-3-2 | 7950 +10 | 11492 +6 | 3600 | 1282 +5 | 23000 |
| КЗПУ900-3-2 | 7950 +10 | 11492 +6 |  | 1052 +5 | 22000 |
| КЗПУ900-4-2 | 10225 +10 | 11200 +6 |  | 1052 +5 | 27500 |
| КЗПУ900-5-2 | 12500 +10 | 13475 +6 |  | 1052 +5 | 30000 |
| КЗПУ600-5-2 | 12500 +10 | 13475 +6 |  | 752 +5 | 28000 |
| КЗПУ600-6-2 | 14775 +10 | 15750 +6 |  | 752 +5 | 30500 |
| КЗПУ600-5-1 | 12500 +10 | 13475 +6 | 3250 | 752 +5 | 25000 |
| КЗПУ600-6-1 | 14775 +10 | 15750 +6 |  | 752 +5 | 27500 |

1.2.3 Положение тормозных шин замедлителя КЗПУ относительно друг друга и головки рельса должны соответствовать значениям, указанным в табл. 3.

### Таблица 3

| Наименование характеристик | Положение замедлителя |
| --- | --- |
|  | Отторможенное | Заторможенное |
| Раствор тормозных шин, мм | 179 min | 120* |
| Расстояние от верхней плоскости тормозных шин до УГР, не более: внутри колеи снаружи колеи | 100 102 | 112 |
| Боковой зазор между внутренней тормозной шиной и головкой рельса, мм | 64+2 | 36+2 |

Примечание – * раствор тормозных шин на входе в замедлитель может быть увеличен на 4 мм для более плавного входа вагонов на замедлитель, при этом усилие нажатия тормозных шин на входе должно быть не менее 5,0 тс.

1.3 Состав изделия

1.3.1 В состав замедлителя входят:

( тормозная система (собственно замедлитель), шт.			( 1

( пневмосистема, шт.								( 1

( КМЧ, ЗИП, инструмент и принадлежности

в соответствии с ведомостями, компл.					( 1

1.3.2 Обозначение документации для различных исполнений замедлителей соответствует табл. 4.

### Таблица 4

| Исполнение | Обозначение документации |
| --- | --- |
| КЗПУ1130-3-2 | КЗПУ1130.00.00.000 |
| КЗПУ900-3-2 | КЗПУ932.00.00.000 |
| КЗПУ900-4-2 | КЗПУ942.00.00.000 |
| КЗПУ900-5-2 | КЗПУ952.00.00.000 |
| КЗПУ600-5-2 | КЗПУ652.00.00.000 |
| КЗПУ600-6-2 | КЗПУ662.00.00.000 |
| КЗПУ600-5-1 | КЗПУ651.00.00.000 |
| КЗПУ600-6-1 | КЗПУ661.00.00.000 |

1.3.3 Замедлители КЗПУ поставляются в эксплуатацию комплектно с эксплуатационными, транспортными и монтажными документами, включая:

(  паспорт;

(  ведомость ЗИП;

(  комплект монтажных частей;

(  схема размещения и крепления замедлителя и ЗИП на железнодорожной платформе, расчет крепления;

(  схема установки замедлителя в путь (монтажный черт.);

(  руководство по эксплуатации.

1.3.4 Общий вид замедлителя КЗПУ1130-3-2 (трехзвенный двухрельсовый высотой от низа бруса до уровня головки рельса 1130 мм) приведен на рисунке 1.

1.4  Устройство и работа

1.4.1 Замедлитель представляет собой специальное устройство для торможения вагонов, смонтированное на железнодорожном пути механизированной сортировочной горки.

Тормозные устройства на обеих рельсовых нитях одинаковы и имеют возможность действовать как одновременно, так и независимо друг от друга и монтируются на общем шпальном основании. В однорельсовом исполнении тормозная система смонтирована вдоль одного рельса, а вдоль другого – контррельс.

1.4.2 Основными устройствами, осуществляющими торможение вагонов, являются (рис. 2):

– приводные секции 1 с рычажными механизмами, баллонными цилиндрами (пневмокамерами) 5 и механизмами уравновешивания (демпферами) 9;

– тормозные балки (звенья) 3 с тормозными шинами 7.

Рис. 1 Замедлитель вагонный КЗПУ

1 – приводная секция; 2 – промежуточная секция;

3 – тормозная балка; 4 – пневмосистема.

1.4.3 Каждая приводная секция 1 состоит из двух комплектов рычажных механизмов с рычагами 6 и 15, смонтированных на оси 10 основания 12, закрепленных на двух деревянных брусьях 11 через перемычку 14 болтами 13.

1.4.4 Промежуточные секции 2 выполняют функции дополнительных опор для рельса 8 в промежутках между приводными секциями.

Тормозные балки 3 (левая и правая) крепятся на рычагах 6 и 15 приводных секций 1.

На тормозных балках закреплены тормозные шины 7. На входе в замедлитель КЗПУ и выходе из него тормозные шины имеют заходные части для ориентации рычажной системы относительно колесных пар вагонов.

1.4.5 С внутренней стороны рычажных механизмов приводных секций установлены механизмы уравновешивания, выполненные в виде демпферов 9.

Демпфер представляет собой пружинно-пневматический механизм двухстороннего действия, которым и обеспечивается удержание тормозной системы в заданных пределах в положениях «Заторможено» и «Отторможено».

Рис. 2  Рычажный механизм замедлителя КЗПУ

5 – баллонный цилиндр;  6, 15 – рычаги;  7 – тормозная шина;  8 – рельс;

9 – демпфер;  10 – ось;  11 – брус;  12 – основание;  13 – болт;  14 – перемычка.

1.4.6 Тормозная система замедлителя имеет два положения:

– «Отторможено», когда тормозные шины разведены, что позволят беспрепятственно пропускать через замедлитель локомотивы и вагоны без торможения. Геометрические параметры положения тормозных шин в положении «Отторможено» приведены на рис. 3;

– «Заторможено», когда тормозные шины сведены и обеспечивают торможение вагонов, находящихся в пределах замедлителя, пропуск локомотивов при этом положении запрещен. Геометрические параметры положения тормозных шин в положении «Заторможено» приведены на рис. 4.

Исходным положением тормозной системы (при отсутствии давления в пневмосистеме) является «Отторможено».

Рис. 3  Геометрические параметры положения тормозных
шин в положении «Отторможено»

Рис. 4  Геометрические параметры положения тормозных
 шин в положении «Заторможено»

1.4.7 Пневмосистема обеспечивает работу тормозной системы. Схема пневмосистемы приведена на рис. 5. В состав пневмосистемы входят: цилиндры
баллонные (пневмокамеры) 1, краны 2 типа 11Б27П Ду 20 мм, Ду 25 мм и Ду 50 мм, трубопроводы, соединительные рукава, прокладки уплотнительные, ниппеля и соединительные муфты.

Снабжение сжатым воздухом производится от компрессорной сортировочной горки через применяемые типовые воздухосборники 4 с управляющей аппаратурой.

Пневмосистема замедлителя соединена с управляющей аппаратурой через рукава с условным проходом Ду = 50 мм, рассчитанными на рабочее давление, не менее 1,6 МПа.

Баллонные цилиндры (пневмокамеры) соединены с трубопроводом через рукава Р17Б ГОСТ 2593-82.

Через краны 2, установленные на концах трубопроводов, производится продувка трубопроводов.

Рис. 5 Схема пневмосистемы замедлителя КЗПУ

1 – цилиндр баллонный (пневмокамера) ; 2 – кран; 3 – демпфер;

4 – воздухосборник с управляющей аппаратурой;

5 – обратный клапан; 6 – дроссель.

1.4.9 Баллонный цилиндр (пневмокамера) 11 (рис. 6) предназначен для обеспечения работы рычажного механизма и состоит из двух резиновых гофров 1, и двух фланцев – нижнего 2 и верхнего 3 с отверстием для подвода сжатого воздуха.

Рис. 6 Цилиндр баллонный (пневмокамера)

1.4.9 Для приведения замедлителя в положение «Заторможено» в пневмосистему подается сжатый воздух. Баллонными цилиндрами (пневмокамерами) 5 в соответствии с рис. 2 перемещаются рычаги 6 и 15 приводных секций 1, устанавливая тормозные балки 3 вместе с тормозными шинами 7 в положение «Заторможено». При входе вагона в замедлитель осуществляется торможение за счет нажатия тормозных шин на боковые поверхности колеса. Усилие нажатия зависит от давления в баллонных цилиндрах (пневмокамерах). Изменение давления по ступеням торможения обеспечивается воздухосборниками с управляющей аппаратурой.

1.4.10 Для приведения замедлителя в положение «Отторможено» сжатый воздух выпускается из пневмосистемы, рычаги под действием сил тяжести отводят тормозные балки с тормозными шинами от колес. В таком положении тормозных шин колеса вагонов прокатываются через замедлитель свободно без торможения.

1.4.11 Сборка тормозной системы замедлителя КЗПУ осуществляется на заводе - изготовителе в соответствии с конструкторской документацией. При этом проверяются шарнирные соединения рычажных механизмов, возможность регулировки положения тормозной системы с помощью ограничителей хода рычагов, а также наличие стопорных элементов.

1.4.12 Затем производится многократный (до 10 раз) перевод тормозной системы из отторможенного в заторможенное положение, после чего проверяются растворы и усилия нажатия тормозных шин по всей длине замедлителя, при необходимости производится их регулировка с последующей фиксацией резьбовых соединений контргайками и стопорными элементами.

1.4.13 Собранный и отрегулированный замедлитель КЗПУ подвергается заводским ресурсным испытаниям с наработкой не менее 50 циклов затормаживаний – оттормаживаний.

При проведении заводских ресурсных испытаний проверяется работоспособность тормозной системы замедлителя и его управляющей аппаратуры, герметичность пневмосистемы и др. Выявленные неисправности устраняются.

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.5.1 Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту замедлителя должны проводиться стандартным слесарным инструментом (гаечные ключи, отвертки и т. п.).

1.5.2 Перечень средств измерений и средств допускового контроля (СДК), необходимых для проведения технического обслуживания, текущего ремонта и проверки работоспособности замедлителя приведен в табл. 5. Необходимые для проведения вышеуказанных работ запасные части специальный инструмент и принадлежности поставляются заводом-изготовителем для каждого замедлителя в соответствии с ведомостью ЗИП КЗПУ.00.00.000ЗИ.

Таблица 5

| Наименование средств измерения и контроля | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Индикатор усилия нажатия тормозных шин ИУНЭ, ИУНЭ-М или ИУН-ВНИИЖТ | измерение усилия нажатия тормозных шин |  |
| Шаблон для регулировки КЗПУ. 1202.00.001 | измерение контрольных размеров (табл. 3) | входит в состав ЗИП |
| Путевой контрольный шаблон ЦУП-3 (2) | измерение ширины колеи |  |
| Мегаомметр ЭС 0202/2-Г | измерение сопротивления изоляции |  |
| Манометр ДМ 1001-1,6 МПа ГОСТ 2405 | измерение давления сжатого воздуха в пневмосети замедлителя | (0 – 16) кгс/см2 класс точности 1,0 |
| Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 | проверка герметичности | класс точности 2 |
| Рулетка Р20Н2К ГОСТ 7502 | измерение габаритов | цена деления 1 мм |
| Линейка – 300 ГОСТ 427 | измерение контрольных размеров (табл. 3) | цена деления 1 мм |
| Линейка – 1000 ГОСТ 427 | измерение высоты до УГР | цена деления 1 мм |

Примечание – Допускается замена средств измерения на аналогичные, обеспечивающие требуемые диапазон и точность измерений.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 На видном месте в средней части балки замедлителя КЗПУ закрепляется металлическая табличка по ГОСТ 12971 с указанием на ней:

( наименования завода-изготовителя и его юридического адреса;

( наименования изделия и его условного обозначения (КЗПУ);

( категории размещения;

( заводского номера;

( даты изготовления (месяц, год);

( массы.

1.6.2 Номер изделия, дата изготовления наносится методом клеймения, а остальная маркировка фотометодом или краской.

1.6.3 Транспортная маркировка грузовых мест - по ГОСТ 14192

1.6.4 На боковых поверхностях сборочных единиц, отправляемых без упаковки, наносятся манипуляционные знаки «Место строповки» и «Центр тяжести», а на каждое упакованное грузовое место - «Верх», «Центр тяжести» согласно ГОСТ 14192. Способ нанесения маркировки - окраска по трафарету.

1.6.5 Пломбирование узлов и комплектующих не производится.

1.7 Упаковка и консервация

1.7.1 Готовые и принятые ОТК завода замедлители КЗПУ поставляются без упаковки с комплектом монтажных частей и ЗИП.

1.7.2 Упаковка съемных элементов, кроме трубопроводов пневмосистемы, монтажных материалов и комплекта ЗИП замедлителя соответствует требованиям ГОСТ 23170 и Технических условий. Упаковка производится в плотные дощатые ящики, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 2991. Количество грузовых мест, типы ящиков, габаритные размеры, масса (нетто и брутто), манипуляционные знаки – согласно отгрузочной документации.

1.7.3 Все неокрашенные металлические поверхности замедлителя (в том числе с металлическим покрытием), съемных деталей и ЗИП подвергнуты консервации в соответствии с ГОСТ 9.014 по варианту временной защиты ВЗ-1.

1.7.4 Прилагаемая к замедлителю КЗПУ эксплуатационная документация упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки и вкладывается в специальный карман, расположенный с внутренней стороны упаковочного ящика, о чем с наружной стороны в месте кармана делается надпись «Документы».

1.8 Описание и работа составных частей изделия

1.8.1 Одной из составных частей замедлителя является цилиндр баллонный (пневмокамера) ЕВ 385(230 FESTO.

1.8.2 Цилиндр баллонный является неремонтопригодным изделием и в случае выхода из строя подлежит замене.

1.8.3 Основные размеры и характеристики цилиндра баллонного (пневмокамеры) ЕВ 385(230 FESTO должны соответствовать значениям, указанным в табл. 6.

### Таблица 6

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр без давления, мм, не более Диаметр при максимально допустимом давлении, мм, не более | 385 400 |
| Рабочий ход, мм, не более | 140 |
| Усилие при рабочем ходе и номинальном давлении, кН (тс) | 50 ± 4 (5,0 ± 0,4) |
| Максимальный ход, мм | 230 |
| Давление разрушения пневмокамеры, МПа (кгс/см2) | 2,4 (24) |

2   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

Запрещается пропускать локомотивы через заторможенный замедлитель.

2.1.1 Через замедлители КЗПУ с целью торможения могут пропускаться только вагоны, нижнее очертание которых удовлетворяет требованиям габарита по
ГОСТ 9238-83 (Указание МПС РФ № Г-361у от 06.05.1994 г.) "Нижнее очертания габаритов приближения строений С и Сп для горочных вагонных замедлителей" в соответствии с рис. 10.

Рис. 10  Нижнее очертание габаритов

2.1.2 Толщина бандажей колес маневровых локомотивов, работающих на горках, где установлены замедлители КЗПУ, должна быть не менее 60 мм.

2.1.3 Скорость входа вагонного отцепа на заторможенный замедлитель КЗПУ, на спускной части горки не должна превышать 8,5 м/с, на парковых тормозных позициях 6,5 м/с.

2.1.4 Контроль за соблюдением эксплуатационных ограничений замедлителя должен обеспечиваться обслуживающим персоналом сортировочной горки.

2.2 Подготовка изделия к работе

2.2.1 После поступления замедлителя на станцию и его разгрузки необходимо:

( проверить его состояние внешним осмотром;

( проверить комплектность поставки согласно паспорта КЗПУ.00.00.000ПС;

( проверить наличие и комплектность эксплуатационной документации.

2.2.2 Основные требования, предъявляемые к месту установки и монтажу замедлителя КЗПУ следующие:

( в пределах тормозной позиции железнодорожный путь должен быть прямолинейным;

( установка замедлителя и воздухосборников с управляющей аппаратурой должна производиться в соответствии с проектом сортировочной горки и монтажным чертежом;

( стыкование рельсов замедлителя с рельсами путей должно производиться с помощью типовых накладок;

В случае невозможности установки воздухосборников с управляющей аппаратурой в соответствии с требованиями монтажного чертежа, монтаж производить с учетом местных условий сортировочной горки и требований габарита.

2.2.3 При установке на парковую тормозную позицию на дно котлована укладывается слой песка толщиной не менее 200 мм, который планируется и уплотняется. Затем в котлован засыпается щебень слоем не менее 400 мм, который также планируется и уплотняется до проектной отметки (низа бруса замедлителя).

Планировка песчаной подушки, щебеночного основания и установка замедлителя производятся по нивелиру в соответствии с проектными отметками с точностью ( 10 мм, с учетом последующей усадки грунта при обкатке и в процессе эксплуатации, но не выше 40 – 50 мм.

2.2.4 Требования к монтажу

2.2.4.1 Подготовка основания осуществляется в соответствии с монтажным чертежом.

2.2.4.2 Монтаж замедлителя проводить после готовности основания.

При монтаже замедлителя строповку производить за места, обозначенные на рис. 1 «Место строповки», стропами в соответствии с рис. 7.

Рис. 7  Схема строповки замедлителя КЗПУ

2.2.4.3 Установку замедлителя КЗПУ в путь необходимо производить краном грузоподъемностью не менее 125 т.

2.2.4.4 При монтаже необходимо обеспечить прямолинейность рельсов замедлителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях с обеспечением продольного и поперечного уклона (крена) согласно проекта привязки.

Уровень головки рельсов вновь установленного замедлителя после выполнения монтажных работ и работ по 2.2.7 должен быть на (40±5) мм выше проектного для компенсации осадки, неизбежной при обкатке замедлителя.

В случае применения на горке рельсов отличных от типа Р65, в проекте привязки необходимо предусмотреть переходные вставки.

2.2.4.5 Замедлитель КЗПУ прибывает с завода-изготовителя с разобранной пневмосетью (воздухопроводной сетью) в соответствии с чертежом погрузки.

Сборка и монтаж воздухопроводной сети замедлителя КЗПУ проводится после установки его в путь.

2.2.4.6 Монтаж воздухопроводной сети от воздухосборников с управляющей аппаратурой необходимо производить с учетом установки воздухосборника - слева или справа от оси пути.

2.2.5 Наладка и пуск в эксплуатацию

2.2.5.1 Наладка замедлителя КЗПУ заключается в проверке регулировочных размеров с помощью шаблона, проверке соответствия усилий нажатия тормозных шин техническим характеристикам, а также правильности подключения электрической схемы управляющей аппаратуры замедлителя.

2.2.5.2 Проверяется состояние элементов пневмосистемы. Скручивания, перегибов и рассоединения рукавов при перемещении подвижных частей тормозной системы не допускается.

2.2.5.3 Проверка возможности одновременного и независимого функционирования тормозных систем обеих рельсовых нитей проводится включением и выключением соответствующих кранов пневмосистемы с последующей проверкой функционирования замедлителя.

2.2.5.4 Проверяются геометрические параметры положения тормозных шин в положениях тормозной системы замедлителя «Отторможено» и «Заторможено» последовательно на оси каждой приводной секции обеих рельсовых нитей при помощи шаблона КЗПУ.1202.00.001 рис. 8 и линейки 1-300 ГОСТ 427-75 согласно рис. 3 и 4.

2.2.5.5 Проверяется усилие нажатия тормозных шин индикатором ИУН-ВНИИЖТ или ИУНЭ(М, последовательно по оси каждой приводной секции обеих рельсовых нитей согласно рис. 9. Усилия нажатия тормозных шин приводных секций при давлении сжатого воздуха в пневмосистеме 0,65 МПа должно быть (125±5) кН.

2.2.5.6 Окончательная наладка замедлителей КЗПУ включает в себя проверку стабильности срабатывания всех регулируемых ступеней торможения.

2.2.5.7 После окончания наладки производится пробный роспуск вагонов через замедлитель, проверяется работа всех его узлов, выявленные при этом неисправности устраняются.

2.2.5.8 Готовность замедлителя к эксплуатации оформляется актом проведения монтажа и отладки замедлителя.

Рис. 8 Шаблон замедлителя КЗПУ

Рис. 9 Схема измерения усилия нажатия тормозных шин

1 – индикатор ИУН ВНИИЖТ (ИУНЭ-М)

2.3 Использование изделия

2.2.3.1 При использовании замедлителя руководствоваться настоящим РЗ и действующими Инструкциями по техническому обслуживанию устройств механизированных и автоматизированных сортировочных горок.

2.2.3.2 В установленном и отрегулированном замедлителе КЗПУ в течении первой недели эксплуатации проверка работы производится ежедневно, второй недели ( через день, третьей недели ( два раза в неделю и последующие проверки по плану местных инструкций обслуживания горочного оборудования. Проверка заключается в оценке состояния болтовых соединений, ослабленные соединения необходимо подтянуть. В однорельсовых замедлителях КЗПУ необходимо дополнительно уделять внимание состоянию контррельса и элементов его крепления.

Замедлитель КЗПУ должен поддерживаться в технически исправном состоянии комплексом работ по техническому обслуживанию.

2.2.3.3 Возможные неисправности при работе

2.2.3.4 Перечень возможных неисправностей в процессе эксплуатации замедлителя КЗПУ и рекомендации по их устранению приведены в табл. 7.

Таблица 7

| Внешние проявления неисправности и дополнительные признаки | Вероятная причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Повышенная утечка воздуха в пневмосистеме замедлителя | Нарушение герметичности соединений пневмосистемы | Проверить и восстановить герметичность соединений |
|  | Нарушение герметичности аппаратуры управления, применяемых в составе с замедлителем блоков управления | Проверить герметичность аппаратуры управления, определить и устранить причины неисправности |
| Тормозная мощность замедлителя понижена | Снижено давление в пневмосистеме | Проверить давление по ступеням торможения, определить и устранить причины неисправности |
|  | Параметры положения тормозных шин не соответствуют требуемым нормам | Проверить параметры положения тормозных шин, при необходимости отрегулировать |
|  | Повышенный износ в шарнирных соединениях рычажных механизмов | Заменить втулки и оси шарнирных соединений |
| Замедлитель медленно оттормаживается | Неисправен обратный клапан в линии демпферов | Проверить состояние клапана и при необходимости заменить |
| Наличие рисок на верхней поверхности тормозных балок от посторонних предметов | Повышенный износ ходовых рельсов | Проверить степень износа ходовых рельсов, при необходимости заменить рельсы |
| Амплитуда качания тормозной системы при затормаживании более 10 мм | Сжатый воздух не поступает в демпфера | Проверить наличие сжатого воздуха в линии демпферов открытием продувочного крана, при его отсутствии установить причины и устранить |

2.4 Действия в экстремальных условиях

2.4.1 В случае возникновения пожара или других экстремальных условий эксплуатации замедлителя обслуживающий персонал должен немедленно прекратить эксплуатацию переведя замедлитель в отторможенное положение, сообщить дежурному по горке и старшему электромеханику.

2.4.2 Для перевода замедлителя в аварийной ситуации из одного положения в другое в управляющей аппаратуре предусмотрена возможность ручного управления.

2.4.3 В случае невозможности перевода замедлителя в отторможенное положение с помощью управляющей аппаратуры необходимо закрыть краны подачи сжатого воздуха и открыть торцевые краны воздухопроводной сети замедлителя.

3   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания и меры безопасности

3.1.1 Техническое обслуживание замедлителя КЗПУ проводится в соответствии с требованиями действующих Инструкций по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки механизированных и автоматизированных сортировочных горок; по обеспечению безопасности роспуска и маневровых передвижений на механизированных и автоматизированных сортировочных горках при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту горочных устройств и настоящего Руководства по эксплуатации.

3.1.2 Для замедлителя КЗПУ рекомендуется применение планово-предупредительной системы технического обслуживания, направленной на обнаружение, устранение и предупреждение неисправностей, а также обеспечение и поддержание работоспособности замедлителя КЗПУ в течение всего срока службы при соблюдении условий эксплуатации.

3.1.3 К техническому обслуживанию допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование, производственное обучение, проверку знаний на квалификационной комиссии.

3.1.4 Работники дистанции СЦБ, связанные с техническим обслуживанием замедлителя КЗПУ, должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке. Проверка знаний персонала должна проводиться не реже, чем один раз в год.

3.1.5 При использовании замедлителя выполнять требования эксплуатационных ограничений, приведенные в 2.1 настоящего руководства.

3.1.6 При всех видах работ необходимо соблюдать общие правила техники безопасности при работе с сосудами, работающими под давлением. Любые работы со шлангами и трубопроводами должны производиться при полном отсутствии давления сжатого воздуха в пневмосистеме замедлителя.

3.1.7 При обнаружении утечек сжатого воздуха более допустимых (п. 9 табл. 1) необходимо отключить замедлитель.

3.1.8 Все неисправности, выявленные при техническом обслуживании, должны быть устранены. После их устранения необходимо убедиться в нормальной работе замедлителя согласно п. 3.3.

3.2 Порядок проведения технического обслуживания

3.2.1 Содержание технического обслуживания, периодичность и квалификация исполнителей указаны в табл. 8, а технология производства этих работ приведена в технологических картах Приложения А.

Таблица 8

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель | Периодичность для различной классификации горок | № техн. карты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 класс | 3 класс | 4 класс |  |
| 1 | Проверка работы с пульта управления | ШН, ДСПГ | Один раз в смену |  |
| 2 | Осмотр болтовых соединений, проверка крепления тормозных шин, чистка и продувка замедлителя воздухом: ( на спускной части горки | ШН, ШЦМ, слесарь МСР | Ежедневно в рабочие дни | 2 раза в неделю | № 6 |
|  | ( на парковой ТП |  | 2 раза в неделю | Раз в неделю |  |
| 3 | Проверка усилий нажатия: ( на спускной части горки | ШНС, ШН, слесарь МСР | Еженедельно | Раз в 2 недели | № 1 |
|  | ( на парковой ТП |  | Раз в 2 недели | Раз в 4 недели |  |
| 4 | Проверка крепления захватов к рельсам: ( на спускной части горки | ШЦМ, слесарь МСР | Еженедельно | Раз в 2 недели | № 2 |
|  | ( на парковой ТП |  | Раз в 2 недели | Раз в 4 недели |  |
| 5 | Осмотр воздухопроводной сети с проверкой утечек. Проверка крепления трубопроводов, запорных кранов, рукавов: ( на спускной части горки | ШЦМ, слесарь МСР | Еженедельно | Раз в 2 недели | № 4 |
|  | ( на парковой ТП |  | Раз в 2 недели | Раз в 4 недели |  |
| 6 | Проверка и регулировка замедлителя: ( на спускной части горки | ШНС, ШЦМ, слесарь МСР | Еженедельно | Раз в 2 недели | № 3 |
|  | ( на парковой ТП |  | Раз в 2 недели | Раз в 4 недели |  |
| 7 | Полная очистка и протирка замедлителя: ( на спускной части горки | ШЦМ, слесарь МСР | Один раз в три месяца | № 5 |
|  | ( на парковой ТП |  | Два раза в год |  |
| 8 | Проверка и смазывание вертикальных и регулировочных болтов с креплением тормозных балок и установкой стопорных скоб: ( на спускной части горки | ШЦМ, слесарь МСР | Один раз в три месяца | Два раза в год | № 7 |
|  | ( на парковой ТП |  | Два раза в год | Ежегодно |  |
| 9 | Проверка крепления осей рычагов: ( на спускной части горки | ШЦМ, слесарь МСР | Один раз в месяц | Раз в 3 месяца | № 8 |
|  | ( на парковой ТП |  | Раз в 3 месяца | Два раза в год |  |
| 10 | Проверка состояния колеи в замедлителе и пути на подходах к нему: ( на спускной части горки | ШНС, ШЦМ, бригадир пути | Один раз в три месяца и после каждой замены замедлителя и рельсов на нем | № 2 |
|  | ( на парковой ТП |  | Два раза в год и после каждой замены замедлителя и рельсов на нем |  |
| 11 | Удаление наката, замена тормозных шин: ( на спускной части горки | ШЦМ, слесарь МСР | По мере необходимости | № 9, 10 |
|  | ( на парковой ТП |  | По мере необходимости |  |

Примечания:

1 Оси 10 рычажных механизмов и демпферов 9 (рис. 2) устанавливаются в подшипники скольжения с полимерным покрытием, смазываемым только при сборке на заводе-изготовителе и не требующими смазки в процессе эксплуатации.

2 Демпфер 9 является необслуживаемым узлом и в условиях эксплуатации разборке не подлежит, а при необходимости заменяется в сборе.

3 Вспомогательные операции по техническому обслуживанию замедлителя КЗПУ выполняются согласно приложения 1 Инструкции по технической эксплуатации устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки механизированных и автоматизированных сортировочных горок

3.3 Проверка работоспособности замедлителя

3.3.1 Проверка работоспособности проводится в следующих случаях:

- после монтажа, перед пуском в эксплуатацию;

- после выполнения работ по техническому обслуживанию;

- после выполнения работ по текущему ремонту;

- внеочередная в процессе эксплуатации.

3.3.2 Проверка заключается в осмотре крепления тормозных шин и балок замедлителя КЗПУ, в осмотре всех силовых элементов, состояние баллонных цилиндров (пневмокамер), демпферов, ограничителей хода рычагов и трубопровода. Одновременно должна быть произведена очистка и обдувка замедлителя сжатым воздухом.

Визуально проверяется отсутствие просадок секций замедлителя при прохождении подвижного состава и другие работы по техническому обслуживанию в соответствии с графиком работ.

3.3.3 Показателем работоспособности замедлителя КЗПУ является соответствие нормативным требованиям усилия нажатия и раствора тормозных шин.

3.3.4 Контроль развиваемого усилия производится с помощью электронного или гидравлического индикатора нажатия тормозных шин, а контроль регулировочных размеров - с помощью штатного шаблона. При этом усилие нажатия измеряется по осям приводных секций при номинальном давлении сжатого воздуха.

3.3.5 Проверка раствора тормозных шин и «контрольных» размеров замедлителя (табл. 3) производится с помощью шаблона для регулировки КЗПУ.1202.00.01.

3.3.6 О результатах выполненной работы делается запись в журнале ШУ-2.

4   ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Общие указания

4.1.1 Для проведения текущего ремонта необходимо иметь:

( комплект ЗИП согласно ведомости КЗПУ.00.00.000 ЗП;

( тормозные шины (левая, правая, средняя);

( оборудование и инструмент согласно приложения 2 к действующей Инструкций по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки механизированных и автоматизированных сортировочных горок.

4.1.2 Виды работ, выполняемые при проведении текущего ремонта приведены в табл. 9.

Таблица 9

| № пп | Наименование работы | Исполнитель | Технологическая карта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена тормозных шин (при износе свыше 30 мм) | ШЦМ, слесарь МСР | приложение А (ТК № 10) |
| 2 | Замена пневмокамеры | ШЦМ, слесарь МСР | приложение А (ТК № 11) |
| 3 | Замена демпфера | ШЦМ, слесарь МСР | приложение А (ТК № 12) |
| 4 | Внешний осмотр сварных швов, восстановление дефектов | Слесарь МСР, электросварщик | Осмотр, удаление дефектного шва, сварка, зачистка нового шва |

4.2 Требования безопасности

4.2.1 Требования безопасности при проведении текущего ремонта аналогичны требованиям при проведении технического обслуживания.

4.2.2 Все работы, выполняемые при текущем ремонте замедлителя, должны проводиться при полном отсутствии давления сжатого воздуха в пневмосети замедлителя (краны Ду 50 от воздухосборников с управляющей аппаратурой – перекрыты).

4.3 Поиск и устранение отказов и повреждений

Характерные неисправности замедлителя приведены в разделе 2 табл. 7. Особое внимание при текущем ремонте должно быть уделено проверке сварных швов и резьбовых соединений. Все обнаруженные дефекты подлежат устранению, дефектные детали – ремонту или замене на новые.

5   ХРАНЕНИЕ

5.1 Хранение замедлителя КЗПУ должно производиться в законсервированном состоянии.

В случае длительного хранения замедлителя (более 6 месяцев после выпуска) цилиндры баллонные (пневмокамеры) рекомендуется демонтировать, а сборочные единицы и детали должны подвергаться комиссионному осмотру на предмет определения возможности дальнейшего хранения или необходимой переконсервации.

5.2 Замедлитель КЗПУ и воздухосборники с управляющей аппаратурой могут храниться на открытом воздухе. Съемные детали и запасные части замедлителя в упаковке должны храниться под навесом.

5.3 Условия хранения замедлителя КЗПУ в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150.

6   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Замедлитель КЗПУ должен транспортироваться с завода-изготовителя в собранном виде железнодорожным транспортом на открытой платформе согласно схеме крепления и размещения черт. КЗПУ900.00.00.000ПЧ. Транспортирование должно производиться в соответствии с «Правилами перевозки грузов». Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих «Технических условий погрузки и крепления грузов».

6.2 Допускается транспортирование автомобильным транспортом в яастично разобранном виде.

6.3 Условия транспортирования замедлителя КЗПУ в части воздействия механических факторов жесткие (Ж) по ГОСТ 23170, в части воздействия климатических факторов внешней среды - группа условий хранения 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150.

7   УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Утилизация замедлителя КЗПУ осуществляется согласно действующей «Инструкции о порядке списания пришедших в негодность основных средств предприятий и учреждений железнодорожного транспорта» ЦФ/631.

7.2 Устройство не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. Устройство не содержит драгметаллов.

7.3 Все работы по демонтажу устройства производить только после отключения его от питающих и сигнальных цепей. При демонтаже устройства необходимо строго соблюдать «Правила техники безопасности и производственной санитарии в хозяйстве сигнализации и связи железнодорожного транспорта».

7.4 Утилизация устройства производится отдельно по группам материалов, а именно:

- комплектующие элементы устройства, ресурс работы которых не исчерпан, могут быть использованы в качестве запасных частей;

- металлические части, крепежные элементы, которые не подлежат дальнейшему использованию, должны сдаваться в качестве лома черных металлов;

- резиновые изделия подлежат сдаче в специализированные приемные пункты;

- деревянный брус используется для хозяйственных нужд станции.

8   СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Замедлитель КЗПУ не подлежит обязательной сертификации на территории Российской Федерации (Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию, утвержденный постановлением Правительства РФ 01.12.2009 г. № 982).

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(рекомендуемое)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ и текущему ремонту

тормозной системы замедлителя вагонного унифицированного

с пневматическим уравновешиванием ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ типа КЗПУ

| ОАО "РЖД" | Технологическая карта № 1 |
| --- | --- |
|  | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный КЗПУ с пневматическим уравновешиванием тормозной системы |
| Наименование работы | Периодичность выполнения работ при различной классификации путей сортировочных горок |
|  | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| Проверка усилий нажатия тормозных шин замедлителя: ( на горочной позиции ( на парковой позиции | 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели | 1 раз в 2 недели 1 раз в месяц |

Измерительные приборы, инструмент: индикатор усилия нажатия тормозных шин типа ИУН или ИУНЭ-М, шаблон КЗПУ.1202.00.001.

Указанную работу выполняют с согласия дежурного по горке без записи об этом в журнале осмотра.

Усилия нажатия тормозных шин замедлителя следует проверить гидравлическим индикатором усилия нажатия типа ИУН-ВНИИЖТ или электронным индикатором типа ИУНЭ-М, на рисунке 11, при давлении воздуха 0,65(0,05 МПа
(6,5(0,5 кгс/см2).

Проверка усилия нажатия тормозных шин проводится поочередно по оси каждой приводной секции обеих ходовых рельсов. Для чего индикатор усилия нажатия тормозных шин типа ИУН-ВНИИЖТ или грузоприемное устройство электронного индикатора ИУНЭ-М устанавливается на тормозных шинах замедлителя (см. рисунок 9) находящегося в положении "Отторможено" после чего замедлитель переводится в положение "Заторможено" на IV (прямой) ступени торможения. Измеряемое усилие нажатия отображается на цифровом табло измерительного блока электронного индикатора ИУНЭ-М при нажатой кнопке "Измерение" или на манометре индикатора ИУН-ВНИИЖТ. Усилие нажатия тормозных шин, измеренное при давлении 0,65±0,05 (6,5±0,5)МПа (кгс/см2), должны быть на входе замедлителя 50±10 (5,0±1,0) кН (тс), далее по длине замедлителя ( 125±5 (12,5±0,5) кН (тс). В случае отклонения усилий нажатия от требуемых значений замедлитель отрегулировать по технологической карте № 3, после чего выполнить повторную проверку усилия нажатия.

О результатах выполненной работы записать в журнал формы ШУ-2.

Рис. 11 Индикатор усилия нажатия электронный ИУНЭ-М (ТМ 002.1002ТУ)

| ОАО "РЖД" | Технологическая карта № 2 |
| --- | --- |
|  | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный КЗПУ с пневматическим уравновешиванием тормозной системы |
| Наименование работы | Периодичность выполнения работ при различной классификации путей сортировочных горок |
|  | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| Проверка крепления рельсов к основаниям и промежуточным стойкам. Проверка болтовых соединений промежуточных стоек и оснований приводных секций ( на горочной позиции ( на парковой позиции Проверка состояния рельсовой колеи в замедлителе и перед ним ( на горочной позиции ( на парковой позиции | 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели | 1 раз в 2 недели 1 раз в месяц 1 раз в 2 недели 1 раз в месяц |

Инструмент: ключ торцовый 46 КЗПУ.1202.00.005, ключ 46 КЗПУ.1202.00.006, ключи гаечные с открытым зевом двусторонние 50(55 ( 2 шт., слесарный молоток, путеизмерительный шаблон ЦУП-2Д.

Указанную работу выполняют с согласия дежурного по горке без записи об этом в журнале осмотра.

Крепления захватов рельсов, промежуточных стоек и оснований к брусьям проверить простукиванием слесарным молотком. Ослабление креплений следует устранить подтягиванием гаек, дефектные болты, гайки и шайбы заменить новыми.

Необходимо обратить внимание на содержание рельсовой колеи, ширина которой в пределах тормозной позиции должна соответствовать размерам, установленным технической документацией на замедлитель. Ширину колеи на входе и выходе замедлителя и просадку грунта должны проверять работники дистанции пути совместно с старшим электромехаником. Просадку грунта на входе и выходе замедлителя более 30 мм устранить подбивкой щебеночного балласта. Ширину колеи при необходимости отрегулировать стяжками.

О результатах выполненной работы записать в журнал формы ШУ-2.

| ОАО "РЖД" | Технологическая карта № 3 |
| --- | --- |
|  | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный КЗПУ с пневматическим уравновешиванием тормозной системы |
| Наименование работы | Периодичность выполнения работ при различной классификации путей сортировочных горок |
|  | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| Проверка шаблоном и регулировка раствора тормозных шин в заторможенном и отторможенном положениях: ( на горочной позиции ( на парковой позиции | 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели | 1 раз в 2 недели 1 раз в месяц |

Инструмент: шаблон КЗПУ.1202.00.001, ключ крестовый КЗПУ.1202.00.003, ключ квадрат 46 КЗПУ.1202.00.004, упор КЗПУ.1202.00.008, ключ 115 КЗПУ.1202.00.009, лом, кувалда, молоток, плоскогубцы, линейка 300, штангенциркуль типа ШЦ-П-250.

Указанную работу выполняют с согласия дежурного по горке без записи об этом в журнале осмотра.

При необходимости выключения замедлителя из действия работу выполняют с предварительной записью в журнале.

Перед проверкой раствора тормозных шин проверить затяжку болтов крепления тормозных балок и тормозных шин, при необходимости подтянуть.

Регулировку положения тормозных шин выполняют с одновременно с проверкой усилия нажатия по технологической карте № 1, причем первостепенным является усилие нажатия тормозных шин, а раствор – второстепенным.

Основные размеры положения тормозных шин относительно головки рельса должны соответствовать величинам, указанным в табл. 3 и на рисунках 3 и 4 с учетом допустимых отклонений.

Непосредственно перед проверкой положения тормозных шин по шаблону на конкретном приводе необходимо выполнить обжатие тормозной системы для выбора зазоров в сочленениях сопрягаемых элементов. Для этого в положении замедлителя "Отторможено" на головку рельса, по оси данного привода, устанавливают упор КЗПУ.1202.00.008 перпендикулярно оси рельса и выполняют перевод замедлителя в положение "Заторможено" на IV (прямой) ступени и обратно в положение "Отторможено".

Регулировку и контроль положения тормозных шин замедлителя относительно головки рельса необходимо выполнять с использованием универсального измерительного инструмента (линейки и штангенциркуля) и специального шаблона КЗПУ.1202.00.001.

Как видно из рисунка 8, шаблон выполнен двусторонним. Одной стороной шаблона проверяется положение "Заторможено", а другой - "Отторможено", причем для положения "Заторможено" шаблон имеет проходное и непроходное сечение, с помощью которых контролируют допустимые отклонения раствора тормозных шин и бокового зазора между внутренней тормозной шиной и головкой рельса. Для контроля непроходного размера раствора тормозных шин шаблон следует поднимать от головки рельса. Регулировку положения тормозных шин выполняют в положении "Заторможено", а в положении "Отторможено" только контролируют.

Размеры от верхней плоскости тормозных шин до уровня головки рельса (УГР) снаружи и внутри колеи, в положениях "Заторможено" и "Отторможено" контролируются выступами шаблона с использованием линейки.

Для регулировки раствора тормозных шин замедлитель переводят в положение "Заторможено" (на любой ступени). При этом ограничители хода рычагов не должны позволять рычагам 6 и 15 (рисунок 2) совершать рабочий ход свыше допустимой величины под воздействием пневмобаллонов 5. После чего на рельс строго перпендикулярно его продольной оси установить шаблон стороной, соответствующей этому положению. Шаблон должен прилегать к верхней и внутренней боковым поверхностям головки рельса. Затем регулировочными винтами, по необходимости, пододвинуть внутреннюю и наружную тормозные балки с тормозными шинами к торцам шаблона или отодвинуть, в зависимости от усилия. Для раздвигания тормозных балок возможно использовать специальный упор КЗПУ.1202.00.008. Данную операцию выполнять поочередно на всех приводных секциях по каждой рельсовой нитке замедлителя.

На входной секции раствор между тормозными шинами необходимо несколько увеличить для снижения ударной нагрузки при входе вагона на заторможенный замедлитель, при этом усилие нажатия тормозных шин не должно быть менее указанного в примечании табл. 3.

При снятии давления тормозная система замедлителя занимает отторможенное положение, которое при исправных пружинных механизмах (демпферах) устанавливается автоматически и регулировки не требует. Контроль этого положения производится другой стороной шаблона (рисунок 8).

О результатах выполненной работы записать в журнал формы ДУ-46.

| ОАО "РЖД" | Технологическая карта № 4 |
| --- | --- |
|  | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный КЗПУ с пневматическим уравновешиванием тормозной системы |
| Наименование работы | Периодичность выполнения работ при различной классификации путей сортировочных горок |
|  | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| Осмотр воздухопроводной сети замедлителя с проверкой утечек сжатого воздуха, проверка крепления трубопроводов и гибких рукавов: ( на горочной позиции ( на парковой позиции | 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели | 1 раз в 2 недели 1 раз в месяц |

Инструмент, материалы: ключи двусторонние гаечные, ключ газовый, пеньковолокно, сурик железный.

Указанную работу выполняют с согласия дежурного по горке без записи об этом в журнале осмотра.

Надежность работы вагонных замедлителей зависит от качества соединений воздушной сети замедлителя. При осмотре обратить внимание на герметичность рукавов, цилиндров балонных (пневмокамер) резьбовых и фланцевых соединений трубопроводов. При обнаружении утечек или неисправностей устранить их, ослабленные болты на фланцах подтянуть, дефектные рукава, цилиндры балонные (пневмокамеры) и прокладки заменить новыми.

При обнаружении трещин в трубах по характерному свистящему шуму произвести сварочные работы, предварительно выпустив сжатый воздух из пневмосети замедлителя.

Герметичность соединений разводящей пневмосети и цилиндров балонных (пневмокамер) замедлителя проверяется при заполнении их сжатым воздухом давлением 0,65 МПа. При проверке падение давления из-за утечки сжатого воздуха через неплотности не должно превышать 0,012 МПа в течение 1 мин. Падение давления контролируется по манометру, установленному в управляющей аппаратуре замедлителя.

О результатах выполненной работы записать в журнал формы ШУ-2.

| ОАО "РЖД" | Технологическая карта № 5 |
| --- | --- |
|  | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный КЗПУ с пневматическим уравновешиванием тормозной системы |
| Наименование работы | Периодичность выполнения работ при различной классификации путей сортировочных горок |
|  | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| Полная очистка замедлителя и обдувка сжатым воздухом: ( на горочной позиции ( на парковой позиции | 1 раз в 3 месяца 1 раз в 6 месяцев | По мере необходимости |

Инструмент, материалы: металлические скребки, щетки, пневмообдувка, обтирочные концы.

Указанную работу выполняют с согласия дежурного по горке без записи об этом в журнале осмотра.

Замедлитель почистить металлическими скребками и щетками, обдуть сжатым воздухом, протереть управляющую аппаратуру обтирочными концами (ветошью). Очистить тормозные балки, рычаги, демпфера, опоры и другие доступные детали замедлителя. Обдувку замедлителя сжатым воздухом следует выполнять в защитных очках, а при необходимости - в респираторе.

О результатах выполненной работы записать в журнал формы ШУ-2.

| ОАО "РЖД" | Технологическая карта № 6 |
| --- | --- |
|  | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный КЗПУ с пневматическим уравновешиванием тормозной системы |
| Наименование работы | Периодичность выполнения работ при различной классификации путей сортировочных горок |
|  | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| Проверка крепления тормозных шин, проверка болтовых соединений: ( на горочной позиции ( на парковой позиции | ежедневно в рабочие дни 2 раза в неделю | 2 раза в неделю 1 раз в месяц |

Инструмент: ключ 41 КЗПУ.1202.00.007, ключи двусторонние гаечные 13(17, 24(30, 41(46 мм; слесарный молоток.

Указанную работу выполняют с согласия дежурного по горке без записи об этом в журнале осмотра.

При осмотре с наружной и внутренней сторон замедлителя проверить крепление тормозных шин к балкам простукиванием слесарным молотком. Проверить крепление защитных козырьков, пневмобаллонов и зацепов ограничения хода рычагов. Необходимо, чтобы под всеми гайками шинных болтов и головками болтов крепления козырьков и цилиндров балонных были пружинные шайбы. Ослабленные крепления следует подтянуть.

Гайки не должны иметь повреждений граней, а концы болтов должны выступать из гаек не менее чем на 1,5 шага резьбы. Все дефектные болты, гайки и шайбы следует заменить.

О результатах выполненной работы записать в журнал формы ШУ-2.

| ОАО "РЖД" | Технологическая карта № 7 |
| --- | --- |
|  | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный КЗПУ с пневматическим уравновешиванием тормозной системы |
| Наименование работы | Периодичность выполнения работ при различной классификации путей сортировочных горок |
|  | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| Проверка и смазывание вертикальных болтов с креплением тормозных балок, проверка и смазывание регулировочных винтов: ( на горочной позиции ( на парковой позиции | 1 раз в 3 месяца 2 раза в год | 2 раза в год 1 раз в год |

Инструмент, материалы: пневмогайковерт типа ГПР-РИ "Импульс" или специальный ключ крестовый КЗПУ.1202.00.003, ключ квадрат 46 КЗПУ.1202.00.004, ключ 115 КЗПУ.1202.00.009, лом, кувалда, молоток, плоскогубцы, металлические щетки, солидол жировой марки УС-2, смазка марки Ж или ЦИАТИМ.

Указанную работу выполняют с согласия дежурного по горке с записью об этом в журнале осмотра.

Пневмогайковертом или специальным ключом отвернуть болты и вынуть гайки из рычагов. Металлическими щетками прочистить гайки, болты и их гнезда. Очищенные гайки и болты смазать. Следует обратить внимание на состояние резьбы болтов и гаек, а также пружинных шайб дефектные болты, гайки и шайбы заменить.

После этого установить на место гайки и шайбы, затянуть вертикальные болты. При установке гаек необходимо обращать внимание, чтобы отверстие в гайках было смещено ближе в сторону рельса.

Визуально осмотреть регулировочные винты; ослабленные контргайки затянуть, стопорные планки с поврежденными шплинтами восстановить.

По окончании работ замедлитель отрегулировать в соответствии с технологической картой № 3.

О результатах выполненной работы записать в журнал формы ДУ-46.

| ОАО "РЖД" | Технологическая карта № 8 |
| --- | --- |
|  | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный КЗПУ с пневматическим уравновешиванием тормозной системы |
| Наименование работы | Периодичность выполнения работ при различной классификации путей сортировочных горок |
|  | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| Проверка крепления осей рычагов: ( на горочной позиции ( на парковой позиции | 1 раз в месяц 1 раз в 3 месяца | 1 раз в 3 месяца 1 раз в 6 месяцев |

Инструмент: Ключ гаечные с открытым зевом двусторонний 24(27, молоток слесарный.

Указанную работу выполняют с согласия дежурного по горке без записи об этом в журнале осмотра.

Проверить состояние и наличие деталей крепления осей рычагов замедлителя. Дефектные болты, шайбы и стопорные планки заменить, ослабленные болты подтянуть.

О результатах выполненной работы записать в журнал формы ШУ-2.

| ОАО "РЖД" | Технологическая карта № 9 |
| --- | --- |
|  | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный КЗПУ с пневматическим уравновешиванием тормозной системы |
| Наименование работы | Периодичность выполнения работ при различной классификации путей сортировочных горок |
|  | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| Удаление наката на тормозных шинах: ( на горочной позиции ( на парковой позиции | По достижении наката свыше 5 мм |

Инструмент: газорезка, шаблон, кувалда, слесарный молоток, кузнечное зубило, пневмошлифовальная машинка.

Указанную работу выполняют с согласия дежурного по горке без записи об этом в журнале осмотра.

Если накат на тормозных шинах замедлителя выше допустимого (более 5 мм), то его следует удалить газорезкой, пневмошлифовальной машиной или срубить зубилом. После удаления наката проверить шаблоном возвышение тормозных шин над УГР по всей длине замедлителя (см. технологическую карту № 3).

О результатах выполненной работы записать в журнал формы ДУ-46.

| ОАО "РЖД" | Технологическая карта № 10 |
| --- | --- |
|  | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный КЗПУ с пневматическим уравновешиванием тормозной системы |
| Наименование работы | Периодичность выполнения работ при различной классификации путей сортировочных горок |
|  | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| Замена тормозных шин замедлителя: ( на горочной позиции ( на парковой позиции | При износе свыше 30 мм |

Инструмент, материалы: Ключ трещетка КЗПУ.1202.02.000, ключ 46 КЗПУ.1202.00.006 или ключи двусторонние гаечные 41(46 мм, кувалда, слесарный молоток, кузнечное зубило, скребки с пневмообдувом, тележка, сверлильный станок, разметочные шаблоны.

Работы выполняют при непосредственном участии старшего электромеханика и под его руководством с выключением замедлителя из действия в соответствии с требованиями действующих инструкций по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки механизированных и автоматизированных сортировочных горок.

Отвернуть шинные болты и снять изношенные тормозные шины. Скребками с пневмообдувом очистить тормозные балки в местах крепления тормозных шин. На новых тормозных шинах произвести разметку отверстий под шинные болты с использованием самодельных шаблонов, предварительно разложив шины на ровной площадке. Отверстия в шинах просверлить в мастерской, после чего их доставить к замедлителю, уложить на балки и закрепить шинными болтами.

Отрегулировать раствор тормозных шин в соответствии с технологической картой № 3.

О результатах выполненной работы записать в журнал формы ДУ-46.

| ОАО "РЖД" | Технологическая карта № 11 |
| --- | --- |
|  | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный КЗПУ с пневматическим уравновешиванием тормозной системы |
| Наименование работы | Периодичность выполнения работ при различной классификации путей сортировочных горок |
|  | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| Замена цилиндра балонного (пневмокамеры): ( на горочной позиции ( на парковой позиции | По мере необходимости |

Инструмент, материалы: слесарный молоток, ключи гаечные с открытым зевом двусторонние 13(17, керосин, ветошь.

Работы выполняют при непосредственном участии старшего электромеханика и под его руководством с выключением замедлителя из действия в соответствии с требованиями действующих инструкций по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки механизированных и автоматизированных сортировочных горок.

До начала работ необходимо устранить утечки из воздухопроводной сети в соответствии с технологической картой № 5 и убедиться, что источниками падения давления являются цилиндры балонные (пневмокамеры). Утечки определяются с помощью мыльного раствора, который наносится на места возможного выхода сжатого воздуха, по характерному свистящему шуму и ощупью.

Демонтаж цилиндров балонных необходимо производить в следующем порядке: тормозную систему замедлителя перевести в положение "Заторможено" и зафиксировать наружные балки в этом положении с помощью клиньев, домкратов или полушпал, выпустить сжатый воздух из пневмосистемы замедлителя и воздухосборников, предварительно отсоединив их от пневмосети горки с помощью кранов, открутить болты крепления защитных козырьков и снять их, после чего открутить болты крепления цилиндров балонных (пневмокамер) на рычагах 6 (рисунок 2), далее открутить болты крепления опор цилиндров балонных на рычагах 15 и вынуть цилиндры балонные (пневмокамеры) вместе с опорами, используя подручные средства. После этого выкрутить втулки из отверстий подвода воздуха и болты крепления баллонов к опорам.

После чего, при необходимости, промыть керосином и протереть ветошью поверхности рычагов, сопрягаемые с фланцами цилиндров.

Монтаж новых цилиндров балонных (пневмокамер) на замедлителе проводят в обратном порядке.

После повторной проверки наличия утечек включить замедлитель в работу.

О результатах выполненной работы записать в журнал формы ДУ-46.

| ОАО "РЖД" | Технологическая карта № 11 |
| --- | --- |
|  | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный КЗПУ с пневматическим уравновешиванием тормозной системы |
| Наименование работы | Периодичность выполнения работ при различной классификации путей сортировочных горок |
|  | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| Замена демпфера: ( на горочной позиции ( на парковой позиции | По мере необходимости |

Инструмент, материалы: слесарный молоток, плоскогубцы.

Работы выполняют при непосредственном участии старшего электромеханика и под его руководством с выключением замедлителя из действия в соответствии с требованиями действующих инструкций по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки механизированных и автоматизированных сортировочных горок.

До начала работ необходимо устранить утечки из воздухопроводной сети в соответствии с технологической картой № 5 и убедиться, что демпфер неисправен.

Демонтаж демпфера производить в следующем порядке: тормозную систему замедлителя перевести в положение "Отторможено", выпустить сжатый воздух из пневмосистемы замедлителя и воздухосборников, предварительно отсоединив их от пневмосети горки с помощью кранов, рассоединить рукав подачи сжатого воздуха, расшплинтовать оси крепления демпфера, вынуть оси и снять демпфер.

Монтаж нового демпфера на замедлителе проводить в обратном порядке.

О результатах выполненной работы записать в журнал формы ДУ-46.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |